| ア 揮発性有機化合物 |  |  |  |  | （単位：μg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析項目 | 片倉町 | 大楽寺町 |
|  | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
| ベンゼン | 1.3 | 0.15 | 0.67 | 1.4 | 0.18 | 0.65 |
| トリクロロエチレン | 0.74 | 0.051 | 0.28 | 0.96 | 0.020 | 0.40 |
| テトラクロロエチレン | 0.10 | 0.029 | 0.057 | 0.20 | 0.013 | 0.096 |
| アクリロニトリル | 0.016 | ＜0.005 | 0.0075 | ＊0.017 | ＜0.005 | 0.0074 |
| 塩化ビニルモノマー | 0.22 | ＜0.005 | 0.028 | 0.18 | ＜0.005 | 0.024 |
| クロロホルム | 0.22 | 0.080 | 0.15 | 0.22 | 0.075 | 0.14 |
| 1.2-ジクロロエタン | 0.30 | 0.024 | 0.093 | 0.31 | 0.026 | 0.096 |
| ジクロロメタン | 1.2 | 0.36 | 0.82 | 1.6 | 0.37 | 0.99 |
| 1.3-ブタジエン | 0.18 | 0.026 | 0.072 | 0.13 | 0.027 | 0.060 |
| トルエン | 8.6 | 1.7 | 4.1 | 7.4 | 1.4 | 3.8 |
| o-キシレン | 0.50 | 0.11 | 0.26 | 0.54 | 0.12 | 0.27 |
| m.p-キシレン | 1.3 | 0.28 | 0.69 | 1.6 | 0.35 | 0.72 |
| エチルベンゼン | 1.5 | 0.40 | 0.88 | 2.1 | 0.32 | 0.96 |
| スチレン | 0.32 | 0.043 | 0.10 | 0.11 | 0.041 | 0.070 |
| 1.1-ジクロロエタン | ＊0.009 | ＜0.003 | 0.0038 | ＊0.006 | ＜0.003 | 0.0033 |
| 四塩化炭素 | 0.49 | 0.41 | 0.46 | 0.50 | 0.42 | 0.46 |
| 塩化メチル | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.4 |
| 酸化エチレン | 0.087 | 0.013 | 0.048 | 0.097 | 0.020 | 0.056 |
| イ アルデヒド類 |  |  |  |  | （単位：μg/m3） |
| 分析項目 | 片倉町 | 大楽寺町 |
|  | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
| アセトアルデヒド | 3.3 | 0.63 | 2.0 | 3.1 | 0.70 | 1.7 |
| ホルムアルデヒド | 3.6 | 0.71 | 1.8 | 2.9 | 0.74 | 1.7 |
| ウ 重金属類 |  |  |  |  | （単位：ng/m3） |
| 分析項目 | 片倉町 | 大楽寺町 |
|  | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
| ニッケル化合物 | 2.8 | ＊0.22 | 1.2 | 2.7 | ＜0.15 | 0.94 |
| 砒素及びその化合物 | 2.5 | 0.15 | 0.78 | 2.1 | 0.074 | 0.70 |
| ベリリウム及びその化合物 | ＊0.016 | ＜0.009 | 0.0065 | ＜0.013 | ＜0.009 | 0.0056 |
| マンガン及びその化合物 | 51 | 5.6 | 19 | 26 | 2.6 | 12 |
| クロム及びその化合物 | 4.6 | 0.91 | 2.4 | 4.0 | ＊0.27 | 1.8 |
| 水銀及びその化合物 | 2.5 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 1.4 | 1.8 |
| エ 多環芳香族炭化水素 |  |  |  |  | （単位：ng/m3） |
| 分析項目 | 片倉町 | 大楽寺町 |
|  | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
| ベンゾ（a）ピレン | 0.21 0.21 5 | 0.0080 0.020 | 0.074 0.10 | 0.21 | 0.012 | 0.078 |
| ※１ 測定回数：年12回 ※２ ＊は定量下限値未満検出下限値以上、＜は検出下限値未満を示す。 ※３ 平均値の算出については、検出下限値以上ではその測定濃度、検出下限値未満では検出下限値の1/2の値を用いた。 |

令和２年度有害大気汚染物質測定結果