| ア．揮発性有機化合物 |  |  |  |  | （単位：μg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析項目 | 八王子市片倉町 | 八王子市大楽寺町 |
|  | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
| ベンゼン | 1.4 | 0.45 | 0.81 | 1.3 | 0.53 | 0.83 |
| トリクロロエチレン | 1.0 | 0.2未満 | 0.49 | 1.4 | 0.2未満 | 0.72 |
| テトラクロロエチレン | 0.23 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.6 | 0.2未満 | 0.21 |
| アクリロニトリル | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 塩化ビニルモノマー | 0.11 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.11 mi | 0.03未満 | 0.03未満 |
| クロロホルム | 0.21 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.10 | 0.16 |
| 1.2-ジクロロエタン | 0.15 | 0.035 | 0.078 | 0.15 | 0.034 | 0.079 |
| ジクロロメタン | 1.9 | 0.46 | 1.1 | 1.8 | 0.65 | 1.1 |
| 1.3-ブタジエン | 0.21 | 0.05 | 0.1 | 0.16 | 0.046 | 0.09 |
| トルエン | 7.5 | 2.8 | 5.2 | 37 | 3.3 | 12 |
| o-キシレン | 0.64 | 0.25 | 0.41 | 1.3 | 0.36 | 0.68 |
| m.p-キシレン | 1.7 | 0.66 | 1.1 | 4.1 | 0.92 | 1.9 |
| エチルベンゼン | 2.4 | 0.87 | 1.6 | 7.3 | 1.2 | 3.0 |
| スチレン | 0.42 | 0.05未満 | 0.18 | 0.18 | 0.05未満 | 0.15 |
| 1.1-ジクロロエタン | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 |
| 四塩化炭素 | 0.51 | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.44 | 0.48 |
| 塩化メチル | 2.6 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 1.4 | 1.6 |
| 酸化エチレン | 0.094 | 0.025 | 0.058 | 0.085 | 0.030 | 0.061 |
| イ．アルデヒド類 |  |  |  |  | （単位：μg/m3） |
| 分析項目 | 八王子市片倉町 | 八王子市大楽寺町 |
|  | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
| アセトアルデヒド | 3.6 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 1.3 | 1.9 |
| ホルムアルデヒド | 3.9 | 1.1 | 2.0 | 2.7 | 1.2 | 1.9 |
| ウ．重金属類 |  |  |  |  | （単位：ng/m3） |
| 分析項目 | 八王子市片倉町 | 八王子市大楽寺町 |
|  | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
| ニッケル化合物 | 4.6 | 4.0未満 | 4.0未満 | 9.0 | 4.0未満 | 4.2 |
| 砒素及びその化合物 | 3.7 | 0.34 | 1.1 | 1.5 | 0.39 | 0.79 |
| ベリリウム及びその化合物 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| マンガン及びその化合物 | 97 | 5.0未満 | 21 | 31 | 5.6 | 16 |
| クロム及びその化合物 | 7.9 5 | 1.2 | 3.8 | 6.0 | 1.3 | 3.3 |
| 水銀及びその化合物 | 2.7 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 1.6 | 2.0 |
| エ．多環芳香族炭化水素 |  |  |  |  | （単位：ng/m3） |
| 分析項目 | 八王子市片倉町 | 八王子市大楽寺町 |
|  | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
| ベンゾ（a）ピレン | 0.35 | 0.05未満 | 0.081 | 0.24 | 0.05未満 | 0.080 |
| *未満の表示は、各物質の定量下限値未満 *測定回数：年１２回 |  |  |  |  |

平成２８年度有害大気汚染物質測定結果