| １ 揮発性有機化合物 |  |  |  |  | （単位：μg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析項目 | 片倉町 | 大楽寺町 |
|  | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
| ベンゼン | 1.1 | 0.22 | 0.72 | 1.1 | 0.19 | 0.64 |
| トリクロロエチレン | 1.4 | 0.068 | 0.41 | 1.4 | 0.14 | 0.51 |
| テトラクロロエチレン | 0.30 | 0.023 | 0.095 | 0.37 | 0.026 | 0.12 |
| アクリロニトリル | 0.052 | ＜0.005 | 0.021 | 0.046 | ＜0.005 | 0.018 |
| 塩化ビニルモノマー | 0.11 | ＜0.005 | 0.014 | 0.079 | ＜0.005 | 0.012 |
| クロロホルム | 0.26 | 0.10 | 0.17 | 0.20 | 0.076 | 0.14 |
| 1.2-ジクロロエタン | 0.20 | 0.014 | 0.077 | 0.19 | 0.014 | 0.075 |
| ジクロロメタン | 2.0 | 0.62 | 1.2 | 1.8 | 0.55 | 1.2 |
| 1.3-ブタジエン | 0.16 | 0.028 | 0.075 | 0.13 | 0.032 | 0.064 |
| トルエン | 8.2 | 2.0 | 4.5 | 6.6 | 1.9 | 3.8 |
| o-キシレン | 2.2 | 0.14 | 0.47 | 0.42 | 0.11 | 0.28 |
| m.p-キシレン | 5.0 | 0.38 | 1.2 | 1.1 | 0.31 | 0.71 |
| エチルベンゼン | 6.2 | 0.49 | 1.5 | 1.4 | 0.33 | 0.88 |
| スチレン | 0.23 | 0.054 | 0.12 | 0.15 | 0.042 | 0.080 |
| 1.1-ジクロロエタン | ＊0.011 | ＜0.004 | 0.003 | ＊0.013 | ＜0.004 | 0.003 |
| 四塩化炭素 | 0.51 | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.44 | 0.47 |
| 塩化メチル | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
| 酸化エチレン | 0.068 | 0.015 | 0.041 | 0.14 | 0.013 | 0.047 |
| ２ アルデヒド類 |  |  |  |  | （単位：μg/m3） |
| 分析項目 | 片倉町 | 大楽寺町 |
|  | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
| アセトアルデヒド | 3.0 | 0.72 | 2.1 | 3.2 | 0.75 | 1.9 |
| ホルムアルデヒド | 3.6 | 0.47 | 1.9 | 4.2 | 0.70 | 1.9 |
| ３ 重金属類 |  |  |  |  | （単位：ng/m3） |
| 分析項目 | 片倉町 | 大楽寺町 |
|  | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
| ニッケル化合物 | 2.6 | 0.43 | 1.1 | 2.9 | ＜0.18 | 1.3 |
| 砒素及びその化合物 | 1.7 | 0.12 | 0.65 | 1.6 | 0.092 | 0.50 |
| ベリリウム及びその化合物 | ＜0.017 | ＜0.006 | 0.006 | ＜0.017 | ＜0.006 | 0.006 |
| マンガン及びその化合物 | 39 | 5.4 | 16 | 24 | 3.8 | 11 |
| クロム及びその化合物 | 3.6 | ＊0.20 | 1.9 | 2.8 | ＊0.27 | 1.6 |
| 水銀及びその化合物 | 2.7 | 0.67 | 1.9 | 2.6 | 1.3 | 1.8 |
| ４ 多環芳香族炭化水素 |  |  |  |  | （単位：ng/m3） |
| 分析項目 | 片倉町 | 大楽寺町 |
|  | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
| ベンゾ（a）ピレン | 0.23 0.21 5 | 0.0082 0.020 | 0.077 0.10 | 0.16 | 0.007 | 0.063 |
| ※１ 測定回数：年12回 ※２ ＊は定量下限値未満検出下限値以上、＜は検出下限値未満を示す。 ※３ 平均値の算出については、検出下限値以上ではその測定濃度、検出下限値未満では検出下限値の1/2の値を用いた。 |

令和３年度有害大気汚染物質測定結果